## Slide 1
Лекция 3.
Ethernet и канальный уровень

## Slide 2
Цель лекции
Сформировать у обучающихся понимание работы Ethernet на канальном уровне, назначения MAC-адресов, Ethernet-кадра, коммутатора, broadcast-домена, collision-домена и типовых проблем локального сегмента.

## Slide 3
Список учебных вопросов
1. Назначение канального уровня.
Ethernet как базовая технология локальных сетей.
MAC-адрес: назначение, формат и роль в локальной сети.
2. Ethernet frame: основные поля на уровне понимания.
3. Проблема множественного доступа.
4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.
5. Петля коммутации и ее влияние на сеть на уровне понимания.

## Slide 4
Основные термины
Data Link layer - канальный уровень, доставка кадров внутри локального сегмента.
Ethernet - технология локальных сетей.
MAC - Media Access Control, аппаратный адрес сетевого интерфейса.
Frame - кадр Ethernet, блок данных канального уровня.
Broadcast - передача всем узлам локального сегмента.
Collision domain - область, где возможны коллизии передачи.
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

## Slide 5
1. Назначение канального уровня
Канальный уровень передает кадры в пределах локальной сети.
Он использует MAC-адреса, а не IP-маршруты.
Здесь работают Ethernet-кадры и коммутация.
Канальный уровень опирается на физический уровень.
Если L2 работает неправильно, IP-связность тоже нарушается.

## Slide 6
Четыре задачи, требующие решения:
1.Решить вопрос с адресацией фреймов.
2.Решить вопрос проверки целостности фрейма после приёма.
3.Решить, какому протоколу отдать этот пакет для дальнейшей обработки.
4.Решить проблему с множественным доступом к среде передачи данных.
На физическом уровне решить проблему адресации невозможно.

## Slide 7
Ethernet - основная технология проводных локальных сетей.
Она определяет правила передачи кадров в LAN.
Ethernet работает поверх физической среды: витой пары, оптики и других вариантов.
В современной офисной сети Ethernet обычно строится на коммутаторах.
Понимание Ethernet нужно перед VLAN и настройкой коммутаторов.

## Slide 8
Ethernet в LAN

## Slide 9
3. MAC-адрес
MAC - Media Access Control, адрес сетевого интерфейса.
MAC-адрес обычно записывают в шестнадцатеричном виде.
Пример: 00:1A:2B:3C:4D:5E.
Коммутатор использует MAC-адреса для пересылки кадров.
MAC действует в пределах локального канального сегмента.
MAC-адрес присваивается сетевому устройству на заводе.
У компьютера может быть несколько MAC-адресов: Ethernet, Wi-Fi, виртуальные адаптеры.

## Slide 10: MAC-address
MAC-адрес состоит из двух частей, первая распределяется между производителями оборудования, а вторая распределяется самим производителем. Таким образом по MAC-адресу можно понять фирму-производитель оборудования (если адрес не был програмно изменен).

## Slide 11: Broadcast MAC адрес

## Slide 12
2. Ethernet frame
Ethernet frame - кадр канального уровня.
Кадр содержит MAC-адрес получателя и отправителя.
Поле EtherType указывает, какой протокол вложен в кадр.
Полезная нагрузка несет данные верхнего уровня, например IPv4.
FCS помогает обнаружить повреждение кадра.

## Slide 13: Формат Ethernet фрейма

## Slide 14
4. Ethernet frame
DA (Destination Address) – MAC адрес назначения, может быть юникастом, мультикастом, бродкастом.
SA (Source Address) – MAC адрес отправителя. Всегда юникаст.
E-TYPE (EtherType) – Идентифицирует L3 протокол (к примеру 0x0800 – Ipv4, 0x86DD – IPv6, 0x8100- указывает что фрейм тегирован заголовком 802.1q, и т.д. Список всех EtherType — standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt )
Payload – L3 пакет размером от 46 до 1500 байт
FCS (Frame Check Sequences) – 4 байтное значение CRC используемое для выявления ошибок передачи. Вычисляется отправляющей стороной, и помещается в поле FCS. Принимающая сторона вычисляет данное значение самостоятельно и сравнивает с полученным.

## Slide 15: MTU
MTU (Maximum Transmission Unit; максимальная единица передачи) - максимальный размер пакета, который может быть передан по сети без фрагментации.
Для Ethernet это значение составляет 1500 байт.

## Slide 16
Структура Ethernet frame

## Slide 17
3. Проблема множественного доступа
Множественный доступ — это ситуация, когда несколько устройств делят между собой общую среду передачи данных и пытаются одновременно отправлять информацию.

## Slide 18
Hub - концентратор, простое устройство физического уровня.
Он повторяет сигнал на все порты.
Hub не анализирует MAC-адреса.
Все устройства делят одну среду передачи.
Hub важен как исторический пример коллизий, но в современных сетях почти не применяется.
Хаб решает проблему множественного доступа исключительно на физическом уровне (1-й уровень OSI) с помощью механизма CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
Hub

## Slide 19
Как работает хаб:
Хаб создает один общий домен коллизий. Все провода, подключенные к нему, внутри объединены в одну шину.
Устройства вынуждены «слушать» эфир перед отправкой данных. Если сеть свободна — компьютер передает пакет.
Проблема коллизий: Если два компьютера начинают передачу одновременно, их сигналы сталкиваются (происходит коллизия) и искажаются. Хаб фиксирует это, посылает всем джем-сигнал (сигнал глушения), устройства замолкают, ждут случайное количество миллисекунд и пробуют снова.
Итог: Хаб не устраняет коллизии, он просто предоставляет правила, как устройствам «разруливать» эти столкновения. Чем больше компьютеров в хабе, тем медленнее сеть, так как они постоянно ждут своей очереди.
Hub

## Slide 20
Домен коллизий (Collision Domain) — это часть компьютерной сети, в которой все подключенные устройства делят между собой одну общую среду передачи данных.
Если в таком домене два или более устройства начинают передавать данные одновременно, их сигналы неизбежно сталкиваются, искажаются и теряются. Это столкновение сигналов и называется коллизией.
Главное правило разделения доменов коллизий:
Хаб (Hub) — объединяет все свои порты в один большой домен коллизий. Чем больше устройств в хабе, тем чаще происходят столкновения и тем медленнее работает сеть.
Коммутатор (Switch) или Роутер (Router) — делят сеть так, что каждый отдельный порт является своим собственным, изолированным доменом коллизий.
Домен коллизий

## Slide 21
4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.
Switch - коммутатор, устройство канального уровня.
Он изучает MAC-адреса отправителей.
Коммутатор строит MAC address table.
Кадр пересылается только на нужный порт, если адрес известен.
Если адрес неизвестен, кадр рассылается как unknown unicast flood.

## Slide 22
Свитч решает проблему множественного доступа на канальном уровне (2-й уровень OSI), используя таблицу MAC-адресов и микропроцессорную коммутацию.
Итог: Свитч полностью ликвидирует проблему коллизий. С ним множественный доступ перестает быть проблемой «очереди», так как трафик разных пар устройств больше физически не пересекается.

## Slide 23
Switch

## Slide 24
Таблица коммутации
MAC address table связывает MAC-адрес с портом коммутатора.
Запись появляется, когда коммутатор видит кадр от устройства.
Записи устаревают и удаляются автоматически.
Пустая таблица приводит к большему количеству flood-трафика.
Для диагностики важно знать, на каком порту коммутатор видит MAC.
Посмотреть таблицу коммутации: Switch#show mac-address-table

## Slide 25: Таблица коммутации

## Slide 26: Коммутатор (Switch, Bridge)
1. Коммутатор имеет буфер для хранения пакетов
2. Не имеет своего mac-адреса
3. Коммутатор имеет таблицу mac-адресов (заполняется по факту прибытия пакетов). Один mac-адрес может быть привязан к одному интерфейсу. К одному интерфейсу может быть привязано множество mac-адресов.

## Slide 27
Работа коммутатора

## Slide 28: Unknow destination unicast flood
Если в таблице нет mac-адреса получателя, коммутатор отправляет пакет во все интерфейсы

## Slide 29: Unknow destination unicast flood

## Slide 30
Broadcast flood
broadcast-кадр – кадр у которого в поле получателя - broadcast
Broadcast flood - распространение broadcast-кадра по всем подходящим портам.
Это нормальное поведение для broadcast-трафика.
Проблемой становится слишком большое количество broadcast.
Петли коммутации могут резко усилить flood.
Администратор должен понимать границы broadcast-домена.

## Slide 31
Broadcast flood

## Slide 32
Broadcast domain
Broadcast domain - область распространения широковещательных кадров.
Broadcast получают все устройства в одном сегменте L2.
ARP-запрос является типичным broadcast-примером.
Избыточный broadcast нагружает устройства.
Маршрутизатор обычно разделяет broadcast-домены.

## Slide 34
5. Петля коммутации
Петля возникает, когда кадры могут ходить по кругу между коммутаторами.
Ethernet frame не имеет TTL как IP-пакет.
Broadcast при петле может быстро перегрузить сеть.
Симптомы: пропадание связи, высокая загрузка, мигание портов.
Подробно защита от петель будет изучаться позже в теме STP.

## Slide 36
Итоги лекции
Ethernet работает на канальном уровне и передает кадры.
MAC-адрес нужен для доставки внутри локального сегмента.
Коммутатор изучает MAC-адреса и строит таблицу коммутации.
Broadcast распространяется по всему broadcast-домену.
Петли и duplex-проблемы могут нарушить работу всей LAN.

## Slide 37
Контрольные вопросы
Что делает канальный уровень?
Что такое MAC-адрес?
Какие основные поля есть в Ethernet frame?
Чем hub отличается от switch?
Как коммутатор строит MAC-таблицу?
Что такое broadcast domain?
Почему петля коммутации опасна?