## Slide 1
Лекция 6.
Маршрутизация.

## Slide 2
Цель лекции
Сформировать у обучающихся понимание назначения маршрутизации, gateway, таблицы маршрутизации, connected, static и default route, а также базовой проверки прохождения пакета между сетями.

## Slide 3
Список учебных вопросов
1. Назначение маршрутизации.
2. Router как устройство сетевого уровня.
3. Gateway по умолчанию для конечного узла.
4. Routing table: назначение таблицы маршрутизации.
5. Connected route: напрямую подключенная сеть.
6. Static route: статический маршрут.
7. Default route: маршрут по умолчанию.
8. Типы маршрутизации: Статическая и Динамическая
9. Как маршрутизатор принимает решение о пересылке пакета.
10. Диагностика маршрутизации на базовом уровне.

## Slide 4
Основные термины
Routing - маршрутизация, выбор пути для пакета между сетями.
Router - маршрутизатор, устройство сетевого уровня.
Gateway - шлюз, адрес маршрутизатора для выхода из локальной сети.
Routing table - таблица маршрутизации.
Default route - маршрут по умолчанию.

## Slide 5
1. Назначение маршрутизации
Маршрутизация нужна, когда источник и получатель находятся в разных IP-сетях.
Внутри одной LAN узлы используют ARP и Ethernet.
Для удаленной сети пакет отправляется на gateway.
Маршрутизатор выбирает следующий шаг по таблице маршрутизации.
Без маршрута пакет не дойдет до удаленной сети.

## Slide 6
2. Router
Router соединяет разные IP-сети.
Каждый интерфейс маршрутизатора обычно принадлежит отдельной сети.
Маршрутизатор анализирует destination IP.
Он не пересылает broadcast локальной сети в другую сеть по умолчанию.
Router является границей broadcast-домена.

## Slide 7
Маршрутизатор между сетями

## Slide 8
3. Gateway по умолчанию
Default gateway настраивается на конечном узле.
Это адрес маршрутизатора в той же подсети, что и узел.
Если получатель не в локальной сети, пакет отправляется gateway.
Неверный gateway нарушает связь с удаленными сетями.
Gateway должен быть доступен на канальном уровне.

## Slide 10
4. Routing table
Таблица маршутизации (Routing table) содержит известные маршруты.
Маршрут указывает destination network и next hop или выходной интерфейс.
ОС компьютера тоже имеет таблицу маршрутизации.
Маршрутизатор использует таблицу для каждого пересылаемого пакета.
Понимание таблицы маршрутизации важно для диагностики.

## Slide 11
На роутере cisco можно посмотреть таблицу маршрутизации с помощью команды: show ip route

## Slide 12
В Windows с помощью команды: route print

## Slide 13
5. Connected route
Connected route появляется для напрямую подключенной сети.
Маршрутизатор знает такую сеть через адрес своего интерфейса.
Например, интерфейс 192.168.1.1/24 создает маршрут к 192.168.1.0/24.
Connected routes являются основой работы маршрутизатора.
Если интерфейс выключен, connected route может исчезнуть.

## Slide 14
6. Static route
Static route настраивается администратором вручную.
Он указывает, куда отправлять пакеты к конкретной сети.
Статические маршруты просты и понятны в небольших сетях.
При изменении топологии их нужно обновлять вручную.
Ошибка next hop приводит к потере связи.

## Slide 15
7. Default route
Default route используется, если нет более точного маршрута (gateway of last resort).
Часто записывается как 0.0.0.0/0.
В офисной сети default route обычно указывает в сторону провайдера.
На клиенте роль default route выполняет gateway.
Отсутствие default route мешает доступу к неизвестным внешним сетям.

## Slide 17
8. Типы маршрутизации: Статическая и Динамическая
Статическая маршрутизация (Static): * Аналогия: Карта дорог, нарисованная от руки.
Суть: Администратор сам пишет: «Чтобы попасть в сеть Х, иди через роутер Y».
Плюсы/Минусы: Надежно, не тратит ресурсы роутера, но если провод перережут, сеть упадет сама — статический маршрут не умеет перестраиваться автоматически. Идеально для маленьких сетей.

## Slide 18
Статический маршрут (Static Route) — это маршрут к сети назначения, который системный администратор вручную прописывает в таблице маршрутизации устройства.
Административное расстояние (Administrative Distance, AD) по умолчанию: 1 (роутер доверяет статическим маршрутам безоговорочно, выше приоритет только у напрямую подключенных сетей Connected с AD=0).
Обозначение в таблице маршрутизации (show ip route): Буква S (Static).

## Slide 19
Синтаксис команды настройки
Настройка выполняется строго в режиме глобальной конфигурации (config t):
В качестве [следующего шага] (Next Hop) можно указать два варианта:
IP-адрес следующего роутера (Gateway IP) — используется чаще всего.

## Slide 20
Выходной интерфейс самого роутера (Exit Interface) — применяется в основном для соединений типа Point-to-Point (например, Serial-интерфейсы).

## Slide 21
Специальные виды статических маршрутов
А. Маршрут по умолчанию (Default Route / Gateway of Last Resort)
Используется для отправки трафика в неизвестные сети (например, в Интернет). Если точного маршрута к IP-адресу в таблице нет, роутер отправит пакет сюда.
Маска и сеть состоят из одних нулей («квадро-ноль»):
Обозначение в таблице: S* (звездочка означает маршрут по умолчанию).

## Slide 22
Плавающий статический маршрут (Floating Static Route)
Используется как резервный канал связи. Он настраивается путем искусственного завышения Административного расстояния (AD).
Пример: Основной канал идет через динамический протокол OSPF (AD=110). Мы создаем резервную статику и пишем в конце команды AD=120:
Как это работает: Пока работает OSPF, этот маршрут спрятан и не виден в таблице. Если основной линк падает, OSPF-маршрут исчезает, и резервная статика мгновенно «всплывает» в таблицу.

## Slide 23
Административное расстояние (Administrative Distance, AD) — это показатель степени доверия роутера к источнику маршрута.
Главное правило: Чем меньше число AD, тем выше приоритет и доверие к маршруту. В таблицу маршрутизации попадет только тот путь, у которого AD меньше.
Стандартная шкала доверия (для Cisco):
• 0 — Connected (Напрямую подключенная сеть).
• 1 — Static (Статический маршрут, прописанный админом руками).
• 90 — EIGRP (Динамический протокол Cisco).
• 110 — OSPF (Самый популярный стандартный протокол динамической маршрутизации).
• 120 — RIP (Старый, медленный протокол, поэтому доверие к нему самое низкое).

## Slide 24
Проверка и верификация (Команды Show)
Выполняются в привилегированном режиме (Router#):
show ip route — просмотр всей таблицы маршрутизации.
show ip route static — фильтр, показывающий только статические маршруты.
show run | include ip route — посмотреть, какие именно команды статической маршрутизации прописаны в текущей конфигурации.
Главное правило, о котором забывают студенты
⚠️ «Трафик всегда должен уметь возвращаться назад».
Если вы прописали статический маршрут от Роутера А к Роутеру Б, пакеты успешно дойдут до цели. Но если на Роутере Б нет обратного маршрута к Роутеру А, сеть работать не будет (пакеты ответа будут сбрасываться). Маршрутизация настраивается в обе стороны.

## Slide 25
Динамическая маршрутизация (Dynamic):
Навигатор 2ГИС или Яндекс.Карты.
Суть: Роутеры запускают специальные протоколы (программы) и «разговаривают» друг с другом, обмениваясь информацией о сетях.
Плюсы/Минусы: Если падает один канал, протокол за секунды находит обходной путь. Но это нагружает процессор роутера и требует сложной настройки. Идеально для средних и огромных сетей.

## Slide 26
Динамическая маршрутизация — автоматический обмен информацией о топологии сети между роутерами с помощью специальных протоколов.
Она самостоятельно адаптируется к изменениям (обрывам линий).

## Slide 29
Протокол OSPF: главное
Тип: Link-State (протокол состояния канала). Каждый роутер знает полную карту всей сети.
Алгоритм: SPF (Дейкстры) — строит дерево кратчайших путей.
Метрика: Cost (Стоимость). Рассчитывается на основе скорости интерфейса ("Cost"=10^8/"Bandwidth" ). Чем быстрее кабель, тем меньше стоимость (маршрут лучше).
Административное расстояние (AD): 110.

## Slide 30
Пример настройки OSPF в Cisco
Задача:
Включить OSPF на роутере в одной зоне (Area 0) для двух локальных сетей: 192.168.1.0/24 и 10.0.0.0/30.
Команды настройки:

## Slide 31
Важно знать (Wildcard-маска):
В OSPF вместо обычной маски используется обратная маска (Wildcard). Чтобы её получить, нужно вычесть обычную маску из 255.255.255.255.
Для /24 (255.255.255.0) обратная маска: 0.0.0.255
Для /30 (255.255.255.252) обратная маска: 0.0.0.3

## Slide 32
Команды проверки (Шпаргалка для лаб)
Выполняются в привилегированном режиме (Router#):
show ip route — в таблице маршруты OSPF помечаются буквой O. Вывод выглядит так:
O 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2 (где 110 — AD, а 65 — стоимость пути).
show ip ospf neighbor — проверить, нашел ли роутер своих соседей по кабелю (главная команда для поиска проблем).
show ip ospf interface brief — посмотреть, на каких портах роутера сейчас запущен OSPF.

## Slide 33
9. Решение о пересылке
Маршрутизатор смотрит destination IP.
Он ищет наиболее точное совпадение prefix в routing table.
Выбирает next hop или выходной интерфейс.
Уменьшает TTL пакета.
Передает пакет дальше в новом кадре канального уровня.

## Slide 34
Выбор маршрута

## Slide 35
10. Диагностика маршрутизации
Проверить IP-адрес и маску отправителя.
Проверить gateway на конечном узле.
Проверить connected routes на маршрутизаторе.
Проверить static/default routes.
Использовать ping и traceroute/tracert для поиска места остановки.

## Slide 36
10. Диагностика маршрутизации

## Slide 37
10. Диагностика маршрутизации

## Slide 38
Итоги лекции
Маршрутизация соединяет разные IP-сети.
Gateway нужен конечному узлу для выхода за пределы своей подсети.
Connected route появляется автоматически для подключенной сети.
Static route задается вручную.
Default route используется как маршрут последней надежды.

## Slide 39
Контрольные вопросы
Когда нужна маршрутизация?
Что такое gateway?
Что хранится в routing table?
Что такое connected route?
Чем static route отличается от default route?
Как маршрутизатор выбирает маршрут?
Какие команды помогают диагностировать маршрут?