## Slide 1
Лекция 6. Протокол STP и комплексная безопасность L2

## Slide 2
Цель лекции
Понимать, почему избыточные L2-соединения создают риск коммутационных петель
Объяснять выбор Root Bridge и роли портов STP
Настраивать Rapid PVST+ и базовые механизмы защиты STP
Понимать назначение DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection для защиты канального уровня

## Slide 3
Учебные вопросы
1. Петли коммутации, широковещательный шторм и нестабильность таблицы MAC-адресов
2. Алгоритм STP: выбор Root Bridge, роли и состояния портов
3. Стандарт Rapid PVST+ IEEE 802.1w
4. Защита инфраструктуры коммутации: PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard
5. Защита от L2-атак: DHCP Snooping, Rogue DHCP, Dynamic ARP Inspection и ARP-spoofing

## Slide 4
1. Избыточность без контроля превращается в L2-петлю
L2-петля возникает, когда кадры Ethernet могут бесконечно циркулировать между коммутаторами
Ethernet-кадр не имеет поля TTL, поэтому сам по себе не исчезает из петли
Избыточные связи нужны для отказоустойчивости, но должны управляться протоколом предотвращения петель
STP (Spanning Tree Protocol) — протокол, который строит петлевую L2-топологию без активных петель
Задача STP — оставить резервные пути, но временно заблокировать лишние направления

## Slide 5
Широковещательный шторм быстро перегружает сеть
Broadcast flood — массовое распространение широковещательных кадров по всем портам VLAN
В петле broadcast-кадры копируются снова и снова, занимая полосу и процессорное время устройств
Пользователи видят потерю связи, задержки, невозможность получить DHCP-адрес и обрывы сервисов
Коммутаторы могут перестать отвечать на управление из-за перегрузки контрольной плоскости
Поэтому петля L2 считается одной из самых опасных ошибок в коммутационной сети

## Slide 6
Нестабильность MAC-таблицы указывает на петлю
MAC-таблица должна связывать MAC-адрес с одним ожидаемым портом внутри VLAN
При петле один и тот же MAC-адрес может постоянно появляться на разных портах
Такое состояние называют MAC flapping или нестабильностью CAM-таблицы
Признаки видны в логах коммутатора и в изменяющемся выводе show mac address-table
Если MAC-адрес прыгает между uplink-портами, нужно срочно проверить L2-топологию

## Slide 7
Схема: L2-петля и широковещательный шторм

## Slide 8
2. STP выбирает один логический путь через сеть
STP строит дерево без петель внутри каждого широковещательного домена
Root Bridge — корневой коммутатор, относительно которого рассчитываются лучшие пути
Все остальные коммутаторы выбирают лучший путь к Root Bridge
Избыточные порты, которые могли бы создать петлю, переводятся в блокирующее состояние
Правильный выбор Root Bridge должен быть управляемым, а не случайным

## Slide 9
BPDU передает служебную информацию STP
BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — служебный кадр STP для обмена информацией между коммутаторами
Через BPDU коммутаторы узнают Bridge ID соседей и параметры выбора корня
Bridge ID включает приоритет коммутатора и MAC-адрес
Коммутатор с наименьшим Bridge ID становится Root Bridge
Если приоритеты одинаковые, решающим становится MAC-адрес, что редко совпадает с проектной логикой

## Slide 10
Выбор Root Bridge нужно задавать вручную
Коммутатор распределения обычно лучше подходит на роль Root Bridge, чем коммутатор доступа
Команда spanning-tree vlan 10 root primary автоматически снижает приоритет для VLAN 10
Команда spanning-tree vlan 10 root secondary задает резервного кандидата
Макрос root primary обычно снижает приоритет до 24576, а root secondary — до 28672 при дефолтном корне
Для жесткой фиксации дизайна можно указать число явно: spanning-tree vlan 10 priority 4096
Пример: SW-DIST-01 становится root primary для VLAN 10, а SW-DIST-02 — root secondary
Результат проверяется show spanning-tree vlan 10: в выводе должно быть This bridge is the root

## Slide 11
Роли портов показывают место порта в дереве
Root Port — порт некорневого коммутатора с лучшим путем к Root Bridge
Designated Port — порт сегмента, который пересылает трафик в сторону этого сегмента
Blocking или Alternate Port — резервный порт, который не пересылает обычный трафик, чтобы не создать петлю
На Root Bridge все рабочие порты обычно являются Designated
Команда show spanning-tree показывает роли портов для каждой VLAN

## Slide 12
Состояния портов объясняют задержку восстановления
Классический STP проходит состояния Blocking, Listening, Learning и Forwarding
В состоянии Learning коммутатор изучает MAC-адреса, но еще не пересылает пользовательский трафик
Forwarding означает, что порт пересылает кадры и участвует в рабочей топологии
Из-за переходных состояний классический STP может восстанавливаться медленно
Именно поэтому в современных сетях используют Rapid STP и Rapid PVST+

## Slide 13
Диаграмма: выбор Root Bridge и ролей портов STP

## Slide 14
3. Rapid PVST+ ускоряет восстановление сети
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) — ускоренная версия STP, стандартизованная как IEEE 802.1w
Rapid PVST+ — реализация Cisco, где отдельное дерево STP строится для каждой VLAN
Rapid PVST+ быстрее переводит безопасные порты в рабочее состояние
Отдельные деревья по VLAN позволяют балансировать root-роли между коммутаторами распределения
Например, SW-DIST-01 может быть root для VLAN 10, а SW-DIST-02 — root для VLAN 20

## Slide 15
Включение Rapid PVST+
Команда spanning-tree mode rapid-pvst включает Rapid PVST+ глобально на коммутаторе
Пример выполняется на всех коммутаторах одной L2-топологии, чтобы режимы были согласованы
Команда show spanning-tree summary показывает включенный режим spanning tree
Команда show spanning-tree vlan 10 показывает root, роли портов и состояние VLAN 10
После смены режима нужно проверять не только один коммутатор, а всю избыточную топологию

## Slide 16
Балансировка Root Bridge по VLAN
В многовлановой сети можно распределить активные пути между двумя коммутаторами распределения
Пример: SW-DIST-01 root primary для VLAN 10 и root secondary для VLAN 20
Пример: SW-DIST-02 root primary для VLAN 20 и root secondary для VLAN 10
Такой подход использует оба коммутатора распределения, а не держит один только резервным
Важно согласовать STP-root с HSRP-шлюзом, чтобы трафик не шел лишним путем

## Slide 17
4. PortFast применяют только на клиентских портах
PortFast — функция Cisco, которая быстро переводит клиентский порт в forwarding
PortFast нужен для ПК, принтеров, телефонов и точек доступа, где не ожидается коммутатор
Команда spanning-tree portfast включается на access-порту конечного устройства
Пример: interface gigabitEthernet0/10, spanning-tree portfast ускоряет старт клиента
На trunk между коммутаторами PortFast применять нельзя без точного понимания последствий

## Slide 18
BPDU Guard защищает клиентские порты от случайного коммутатора
BPDU Guard отключает порт, если на PortFast-порту получен BPDU
Это защищает сеть от подключения домашнего коммутатора или неправильного патчирования
Команда spanning-tree bpduguard enable включается на клиентском интерфейсе
Пример: если студент подключит второй коммутатор к клиентскому порту, порт уйдет в err-disabled
Результат проверяется show interfaces status и журналом событий коммутатора

## Slide 19
BPDU Filter нужно применять осторожно
BPDU Filter подавляет отправку или обработку BPDU на интерфейсе в зависимости от режима настройки
Неправильное применение может скрыть петлю от STP и сделать сеть опаснее
В базовой корпоративной практике для клиентских портов чаще используют PortFast вместе с BPDU Guard
BPDU Filter рассматривают как специальный инструмент, а не универсальную защиту
Студент должен понимать риск: скрытый BPDU может означать скрытую проблему топологии

## Slide 20
Root Guard не дает нижнему коммутатору стать корнем
Root Guard защищает проектный выбор Root Bridge на портах в сторону access-уровня
Если порт получает лучший BPDU, он переводится в состояние root-inconsistent
Команда spanning-tree guard root включается на интерфейсе, где root быть не должен
Пример: на порту distribution-коммутатора к access-коммутатору Root Guard блокирует попытку перехвата root-роли
После исчезновения неправильных BPDU порт может восстановиться автоматически

## Slide 21
Loop Guard защищает от односторонних сбоев BPDU
Loop Guard предотвращает переход резервного порта в forwarding при пропаже BPDU
Функция полезна на избыточных линках и аплинках, где потеря BPDU может создать петлю
Команда spanning-tree guard loop включается на интерфейсе или глобально в зависимости от политики
Состояние loop-inconsistent указывает, что порт заблокирован для предотвращения петли
Loop Guard не заменяет UDLD и физическую диагностику кабеля, но снижает риск L2-аварии

## Slide 22
Схема: где применять PortFast, BPDU Guard, Root Guard и Loop Guard

## Slide 23
5. DHCP Snooping защищает клиентов от ложного DHCP
DHCP Snooping — функция коммутатора, которая фильтрует DHCP-сообщения на недоверенных портах
Rogue DHCP — несанкционированный DHCP-сервер, который выдает клиентам неправильные сетевые параметры
Клиентский порт считается untrusted и не должен отправлять DHCP Offer
Порт к настоящему DHCP-серверу или аплинк к нему назначают trusted
Коммутатор строит binding table: связь MAC-адреса, IP-адреса, VLAN и порта клиента

## Slide 24
Настройка DHCP Snooping
Команда ip dhcp snooping включает функцию DHCP Snooping глобально
Команда ip dhcp snooping vlan 10,20 включает защиту для выбранных VLAN
В учебной лаборатории команда no ip dhcp snooping information option отключает автоматическую вставку Option 82
На порту к легитимному DHCP-серверу команда ip dhcp snooping trust делает порт доверенным
Пример: клиентский порт без trust не сможет отправлять DHCP Offer в сеть
Команда show ip dhcp snooping binding показывает изученные соответствия клиентов
Если клиенты перестали получать адреса после включения snooping, проверьте trust-порты и поведение Option 82

## Slide 25
Dynamic ARP Inspection защищает от подмены ARP
ARP (Address Resolution Protocol) — протокол поиска MAC-адреса по IPv4-адресу в локальной сети
ARP-spoofing — атака, при которой злоумышленник отправляет ложные ARP-ответы и подменяет связку IP-MAC
DAI (Dynamic ARP Inspection) — проверка ARP-пакетов коммутатором перед их пересылкой
DAI использует DHCP Snooping binding table как источник доверенных соответствий
Если ARP-пакет не совпадает с binding table, коммутатор его отбрасывает

## Slide 26
Настройка DAI
Команда ip arp inspection vlan 10,20 включает DAI для выбранных VLAN
Аплинки к доверенным сетевым устройствам обычно получают ip arp inspection trust
Клиентские порты остаются недоверенными и проверяются по binding table
Команда show ip arp inspection показывает включенные VLAN и доверенные интерфейсы
Если у хоста статический IP, для него может потребоваться статическая ARP ACL или отдельное проектное решение
Пример для статического сервера: arp access-list STATIC_HOSTS, permit ip 192.168.10.5 mac host 0011.2233.4455, ip arp inspection filter STATIC_HOSTS vlan 10

## Slide 27
Диаграмма: DHCP Snooping как основа для DAI

## Slide 28
Типовые ошибки L2-защиты
BPDU Guard включен на uplink-порту и отключает нормальное межкоммутаторное соединение
DHCP Snooping включен, но порт к реальному DHCP-серверу не назначен trusted
DAI включен без binding table, и клиенты со статическими адресами теряют связь
Root Guard поставлен не на тот порт и блокирует проектный путь к корню
Защита включена без проверки логов, поэтому причина блокировки остается непонятной

## Slide 29
Команды итоговой проверки
show spanning-tree vlan 10 показывает root, роли портов и заблокированные направления
show spanning-tree summary подтверждает режим Rapid PVST+ и глобальные параметры
show interfaces status показывает err-disabled и физическое состояние портов
show ip dhcp snooping binding показывает IP-MAC-VLAN-port соответствия клиентов
show ip arp inspection statistics помогает увидеть, отбрасываются ли подозрительные ARP-пакеты

## Slide 30
Итоги лекции
STP позволяет использовать резервные L2-соединения без активных коммутационных петель
Root Bridge должен выбираться по проекту, а не случайным MAC-адресом
Rapid PVST+ ускоряет восстановление и позволяет строить отдельное дерево для каждой VLAN
PortFast, BPDU Guard, Root Guard и Loop Guard защищают разные точки L2-топологии
DHCP Snooping и DAI уменьшают риск ложного DHCP и ARP-spoofing внутри локальной сети

## Slide 31
Контрольные вопросы
Почему Ethernet-петля опаснее обычной ошибки IP-настройки?
Как STP выбирает Root Bridge и почему его лучше назначать вручную?
Чем Root Port отличается от Designated Port?
Где можно включать PortFast, а где нельзя?
Как BPDU Guard помогает защитить клиентский порт?
Почему DHCP Snooping требует доверенных и недоверенных портов?
Как Dynamic ARP Inspection использует таблицу DHCP Snooping?