## Slide 1
Лекция 7. Маршрутизация между VLAN на L3-устройствах

## Slide 2
Цель лекции
Понимать, почему VLAN изолированы друг от друга на канальном уровне
Объяснять способы межвлановой маршрутизации через маршрутизатор и L3-коммутатор
Настраивать Router-on-a-Stick с сабинтерфейсами и 802.1Q
Переводить порт L3-коммутатора в routed port и проверять связность между подсетями

## Slide 3
Учебные вопросы
1. Способы обеспечения связности между изолированными L2-подсетями на 3-м уровне модели OSI
2. Router-on-a-Stick: виртуальные сабинтерфейсы, 802.1Q и trunk к коммутатору
3. Routed ports на L3-коммутаторе для связи с выделенными серверами инфраструктуры

## Slide 4
1. VLAN разделяют сеть, но сервисам часто нужна связь
VLAN изолирует широковещательные домены на канальном уровне
Хосты из разных VLAN обычно находятся в разных IP-подсетях
L3 (Layer 3) — сетевой уровень модели OSI, где используются IP-адреса и маршрутизация
Маршрутизация между VLAN нужна для доступа пользователей к серверам, DNS, DHCP и другим службам
Без L3-устройства устройства разных VLAN не смогут обмениваться IP-трафиком напрямую

## Slide 5
Шлюз по умолчанию является выходом из VLAN
Default gateway — IP-адрес маршрутизирующего интерфейса, через который хост отправляет трафик в другие сети
Для каждой VLAN нужен свой шлюз в соответствующей IP-подсети
Например, VLAN 10 использует подсеть 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1
VLAN 20 использует подсеть 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1
Если у клиента неверный шлюз, локальная связь внутри VLAN может работать, а доступ в другие VLAN — нет

## Slide 6
Схема: VLAN как отдельные IP-подсети со своими шлюзами

## Slide 7
Основные способы межвлановой маршрутизации
Физический маршрутизатор с отдельным интерфейсом на каждую VLAN исторически прост, но требует много портов
Router-on-a-Stick использует один физический линк и несколько сабинтерфейсов на маршрутизаторе
L3-коммутатор использует SVI для маршрутизации между VLAN внутри коммутатора
Routed port на L3-коммутаторе применяют для маршрутизируемых стыков без VLAN-тегов
В этой лекции основной акцент на Router-on-a-Stick и routed port

## Slide 8
Что должно совпасть для успешной межвлановой связи
VLAN должны быть созданы на коммутаторе и назначены нужным access-портам
Trunk к маршрутизирующему устройству должен переносить VLAN, для которых нужны шлюзы
Каждая VLAN должна иметь уникальную IP-подсеть и правильный адрес шлюза
Клиенты должны использовать шлюз своей VLAN, а не шлюз соседнего сегмента
Диагностика проверяет L2-настройку, IP-адресацию, шлюз и маршруты по порядку

## Slide 9
2. Router-on-a-Stick использует один физический порт маршрутизатора
Router-on-a-Stick — схема, где один интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN через сабинтерфейсы
Сабинтерфейс — логический интерфейс вида GigabitEthernet0/0.10 внутри физического интерфейса
Каждый сабинтерфейс связан с одной VLAN и получает IP-адрес шлюза этой VLAN
Физический линк между маршрутизатором и коммутатором должен быть trunk
Схема удобна для обучения и небольших сетей, но ограничена пропускной способностью одного линка

## Slide 10
Топология: Router-on-a-Stick для VLAN 10 и VLAN 20

## Slide 11
Настройка trunk к маршрутизатору на коммутаторе
Команда interface gigabitEthernet0/1 открывает порт коммутатора к маршрутизатору
Команда switchport mode trunk задает магистральный режим
Команда switchport trunk allowed vlan 10,20 ограничивает VLAN, которые идут к маршрутизатору
Пример нужен, чтобы кадры VLAN 10 и VLAN 20 дошли до соответствующих сабинтерфейсов
Команда show interfaces trunk подтверждает, что Gi0/1 работает как trunk

## Slide 12
Подготовка физического интерфейса маршрутизатора
На физическом интерфейсе маршрутизатора IP-адрес обычно не назначают в Router-on-a-Stick
Команда interface gigabitEthernet0/0 открывает физический интерфейс к коммутатору
Команда no shutdown включает физический интерфейс
Если физический интерфейс выключен, все сабинтерфейсы останутся недоступными
Команда show ip interface brief показывает состояние физического интерфейса и сабинтерфейсов

## Slide 13
Сабинтерфейс для VLAN 10
Команда interface gigabitEthernet0/0.10 создает логический сабинтерфейс для VLAN 10
Команда encapsulation dot1Q 10 привязывает сабинтерфейс к 802.1Q-тегу VLAN 10
Внимание: encapsulation dot1Q 10 должна строго выполняться до команды ip address
Команда ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 задает шлюз для клиентов VLAN 10
Пример: ПК в VLAN 10 должен иметь default gateway 192.168.10.1
Если тег VLAN указан неверно, маршрутизатор будет принимать трафик не той VLAN

## Slide 14
Сабинтерфейс для VLAN 20
Команда interface gigabitEthernet0/0.20 создает логический сабинтерфейс для VLAN 20
Команда encapsulation dot1Q 20 связывает сабинтерфейс с VLAN 20
Внимание: если сначала ввести ip address, IOS выдаст ошибку, потому что сабинтерфейс еще не привязан к VLAN
Команда ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 задает шлюз для клиентов VLAN 20
После настройки клиенты VLAN 10 и VLAN 20 могут обмениваться трафиком через маршрутизатор
Маршрутизатор видит обе сети как directly connected, поэтому отдельные статические маршруты между ними не нужны

## Slide 15
Проверка Router-on-a-Stick
На коммутаторе show interfaces trunk подтверждает прохождение нужных VLAN к маршрутизатору
На маршрутизаторе show ip interface brief показывает сабинтерфейсы и их состояние up/up
Команда show ip route connected показывает подключенные сети 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
С клиента VLAN 10 выполняют ping 192.168.10.1, затем ping клиента VLAN 20
traceroute до соседней VLAN должен показать шлюз маршрутизатора как промежуточный узел

## Slide 16
Диаграмма: путь пакета между VLAN через маршрутизатор

## Slide 17
Если ping между VLAN не проходит
Сначала проверяют, получает ли клиент правильный IP-адрес, маску и default gateway
Затем проверяют access VLAN порта клиента командой show vlan brief
После этого проверяют trunk к маршрутизатору и allowed VLAN
На маршрутизаторе проверяют encapsulation dot1Q и IP-адрес каждого сабинтерфейса
Только после L2 и gateway проверяют фильтрацию ACL или другие ограничения

## Slide 18
Ограничения Router-on-a-Stick
Все межвлановые потоки проходят через один физический линк маршрутизатора
Bottleneck — эффект бутылочного горлышка, когда один trunk ограничивает весь обмен между VLAN
Такую схему часто называют one-armed router, потому что маршрутизатор обслуживает VLAN через один физический интерфейс
Отказ этого линка нарушит маршрутизацию между всеми обслуживаемыми VLAN
Производительность зависит от возможностей маршрутизатора и интерфейса
В enterprise-сетях межвлановую маршрутизацию часто переносят на L3-коммутатор

## Slide 19
3. Routed port превращает порт L3-коммутатора в маршрутизируемый интерфейс
Routed port — физический порт L3-коммутатора, работающий как интерфейс маршрутизатора
На routed port не назначают access VLAN и не включают trunk
Порт получает IP-адрес напрямую и участвует в маршрутизации
Такой стык удобен для подключения отдельного маршрутизатора, firewall или инфраструктурного сервера
Routed port изучается здесь как переход от чистой коммутации к L3-функциям

## Slide 20
Настройка routed port на L3-коммутаторе
Команда ip routing глобально включает маршрутизацию на L3-коммутаторе
Команда interface gigabitEthernet1/0/1 открывает физический порт L3-коммутатора
Команда no switchport переводит порт из L2-режима в routed port
Команда ip address 192.168.100.1 255.255.255.252 назначает IP-адрес стыка
Команда no shutdown включает порт
Результат проверяется show ip interface brief: порт должен отображаться с IP-адресом

## Slide 21
Сеть /30 удобна для точка-точка стыка
Подсеть /30 в IPv4 содержит два usable-адреса для двух сторон соединения
Например, 192.168.100.0/30 дает адреса 192.168.100.1 и 192.168.100.2
Один адрес назначается routed port L3-коммутатора, второй — соседнему устройству
Маска 255.255.255.252 показывает, что это маленькая служебная сеть стыка
Такие сети удобно документировать отдельно от пользовательских VLAN

## Slide 22
Проверка routed port
Команда show ip interface brief показывает IP-адрес и состояние routed port
Команда show interfaces gigabitEthernet1/0/1 status помогает убедиться, что физический линк поднят
Команда ping 192.168.100.2 проверяет соседнее устройство на точка-точка стыке
Команда show ip route connected должна показать подключенную сеть 192.168.100.0/30
Если ping не проходит, сначала проверяют no switchport, адреса, маски и no shutdown на обеих сторонах

## Slide 23
Router-on-a-Stick и routed port не конкурируют напрямую
Router-on-a-Stick решает задачу шлюзов для нескольких VLAN через trunk
Routed port решает задачу маршрутизируемого стыка без переноса VLAN
В одной сети могут одновременно использоваться trunk к маршрутизатору и routed port к другому L3-устройству
Выбор зависит от того, нужно переносить VLAN или только связать две L3-сети
В следующей лекции межвлановая маршрутизация переносится на SVI L3-коммутатора

## Slide 24
Учебный адресный план для межвлановой маршрутизации
VLAN 10 USERS использует сеть 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1
VLAN 20 VOICE использует сеть 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1
VLAN 30 SERVERS использует сеть 192.168.30.0/24 и шлюз 192.168.30.1
Сабинтерфейсы маршрутизатора получают адреса шлюзов, а клиенты получают адреса внутри своих VLAN
Такой план помогает сразу увидеть, какой dot1Q-тег связан с какой IP-подсетью

## Slide 25
Настройка клиентов важна не меньше настройки маршрутизатора
ПК в VLAN 10 должен иметь IP-адрес из 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1
ПК в VLAN 20 должен иметь IP-адрес из 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1
Если клиенту вручную указан шлюз соседней VLAN, межвлановая связь работать не будет
В Packet Tracer параметры проверяют в Desktop > IP Configuration или командой ipconfig
Первый тест клиента — ping до собственного шлюза, а не сразу до другой VLAN

## Slide 26
ARP помогает понять, дошел ли клиент до своего шлюза
ARP связывает IPv4-адрес шлюза с MAC-адресом интерфейса маршрутизатора в локальной VLAN
Если ping до шлюза не проходит, ARP-запись может отсутствовать или быть неверной
На ПК команда arp -a показывает изученные IP-MAC соответствия
На маршрутизаторе show arp показывает, видит ли он клиентов в VLAN
Если ARP не появляется, проблему ищут в access VLAN, trunk или encapsulation dot1Q

## Slide 27
Traceroute показывает, где начинается маршрутизация
traceroute — утилита проверки пути IP-пакета через маршрутизаторы
В межвлановой сети первым переходом должен быть шлюз VLAN отправителя
Пример: traceroute 192.168.20.10 с ПК VLAN 10 должен показать 192.168.10.1 как первый hop
Если первый hop отсутствует, клиент не дошел до своего шлюза
Если первый hop есть, но дальше отказ, проверяют маршруты и ограничения на L3-устройстве

## Slide 28
Что записать в документацию после настройки
Для каждой VLAN фиксируют VLAN ID, имя, подсеть и адрес шлюза
Для trunk к маршрутизатору фиксируют физический порт и allowed VLAN
Для сабинтерфейсов фиксируют имя интерфейса, dot1Q VLAN и IP-адрес
Для routed port фиксируют адреса обеих сторон point-to-point сети
В отчет включают команды проверки и результаты ping или traceroute

## Slide 29
Схема: trunk с сабинтерфейсами и routed port

## Slide 30
Итоги лекции
VLAN изолируют L2-сегменты, поэтому для связи между ними нужен L3-шлюз
Router-on-a-Stick использует trunk и сабинтерфейсы маршрутизатора с encapsulation dot1Q
Каждая VLAN должна иметь собственный IP-шлюз в своей подсети
Routed port на L3-коммутаторе используется для маршрутизируемого стыка без VLAN-тегов
Диагностика межвлановой связи идет от access VLAN и trunk к IP-адресам, шлюзам и маршрутам

## Slide 31
Контрольные вопросы
Почему устройства из разных VLAN не обмениваются трафиком без маршрутизации?
Что такое default gateway и почему он должен принадлежать подсети клиента?
Какой интерфейс маршрутизатора используется в схеме Router-on-a-Stick?
Зачем на сабинтерфейсе нужна команда encapsulation dot1Q?
Какие команды проверить, если ping между VLAN не проходит?
Чем routed port отличается от trunk-порта?
В какой ситуации routed port лучше, чем перенос VLAN через trunk?